## Slide 1
Đề tài: Bộ điều khiển bơm xăng theo nhu cầu của động cơ
Nhóm 15:
Hoàng Anh Công - 20182389 Nguyễn Đức Anh - 20182346 Nguyễn Văn Lợi - 20182646
Phạm Trọng Huy Hoàng - 20182546

## Slide 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cơ sở hoạt động hệ thống thực
2. Ý tưởng thiết kế
3. Mô hình hóa
- UML
- SystemC
- FSM
4. Thiết kế và mô phỏng
a. Lựa chọn linh kiện
b. Thiết kế module
Module nhấn phím
Module điều khiển tốc độ bằng PWM
Module đo tốc độ động cơ bằng Encoder
Module tính toán thông số, cân bằng áp suất
Module hiển thị LCD

## Slide 3: CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG THẬT
  Sử dụng hệ thống cảm biến được điều khiển bởi vi điều khiển.
  Hiệu năng cao, độ chính xác cao.
  Phức tạp.
Hệ thống phun xăng điện tử

## Slide 4: Ý TƯỞNG HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT
  Yêu cầu:
  Chạy đúng vận tốc.
  Lượng xăng được bơm là vừa đủ.
  Áp suất tính được quanh mốc đã định nghĩa.
  Thời gian xử lý nhanh.

## Slide 5
Thông số | Giá trị
Tốc độ quay của động cơ | 0 – 2500 vòng/phút
Tốc độ quay của bơm | 0 – 500 vòng/phút
Lượng xăng tiêu thụ | 2 L/h (với vận tốc 60km/h) = 33ml/phút
Áp suất, thể tích trong 1 đoạn đường ống 10cm3 | 4 kg/cm2, 10ml
Tốc độ(km/h) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
RPM(vòng/phút) | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
Lượng xăng(ml/phút) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
PRPM(vòng/phút) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
ĐỊNH NGHĨA THAM SỐ
Bảng giá trị ban đầu
Bảng quy đổi giá trị vận tốc với tốc độ quay và lượng xăng tiêu thụ

## Slide 6
x = 0.2
- Lượng xăng tiêu thụ mỗi vòng quay: 0.01ml
- Lượng xăng hao hụt mỗi phút khi tăng 1km/h: 1ml.
- Máy bơm phải quay 20 vòng để bơm thêm 1ml/phút.
- Công thức tính áp suất sau mỗi phút:
- Ngưỡng thay đổi áp suất:
TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ CẦN THIẾT

## Slide 7
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

## Slide 8
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - UML
Use case

## Slide 9
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - UML
Sequence diagram

## Slide 10
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - UML
Activity diagram
Khởi động
Sau khởi động

## Slide 11
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - FSM
Moore Machine
Mealy Machine
Khái niệm:
Máy trạng thái hữu hạn bao gồm nhiều trạng thái có liên quan với nhau, và tại một thời điểm, máy sẽ ở trong một trạng thái duy nhất.
Trạng thái mà máy đang ở, trong bất kỳ thời điểm nào gọi là trạng thái hiện tại (current state), trạng thái mà máy sẽ chuyển đến kế tiếp tính từ thời điểm hiện tại gọi là trạng thái kế tiếp

## Slide 12
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - FSM

## Slide 13
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - SYSTEMC

## Slide 14
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - SYSTEMC

## Slide 15
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - SYSTEMC

## Slide 16
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - SYSTEMC

## Slide 17
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - SYSTEMC

## Slide 18
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG - SYSTEMC

## Slide 19
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG – SƠ ĐỒ TỔNG QUAN

## Slide 20
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
Module xử lý trung tâm
  Chọn vi điều khiển là Atmega16L, thuộc họ vi điều khiển AVR
  Có 32 chân GPIO
  Điện áp hoạt động: + 2.7V ÷ 5.5V đối với Atmega16L
  Tần số hoạt động: + 0 ÷ 8MHz đối với Atmega16L

## Slide 21
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
Module phím nhấn
Module nguồn
Gồm các nút nhấn để điều khiển động cơ và máy bơm Start, Tăng, Giảm. Các nút nhấn đều có điện trở kéo lên nối với một nguồn để đặt trạng thái cho ngõ vào là HIGH khi không nhấn nút.
Ngõ ra OUT luôn ổn định ở 5V dù nguồn cấp thay đổi. Mạch này được dùng để bảo vệ những mạch điện hoạt động ở điện áp 5V. Nếu nguồn điện biến thiên đột ngột (trong một phạm vi cho phép) thì mạch điện vẫn hoạt động ổn định nhờ có IC 7805 giữ được điện áp ở ngõ ra OUT 5V không đổi

## Slide 22
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
Module hiện thị LCD16x2 4 bit
Chức năng hiển thị các thông số hệ thống như tốc độ động cơ, tốc độ bơm và lượng nhiên liệu tiêu thụ qua từng thay đổi tăng giảm.
Viết driver cho lcd nằm trong file lcd.c

## Slide 23
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
Module giao tiếp máy tính
Dùng để nạp code từ máy tính vào vi điều khiển
Module điều khiển thiết bị bằng PWM
  Sử dụng Timer/Counter 1 là một bộ timer/counter 16 bit với mode Fast PWM
  Dùng thanh ghi OCR1A 16 bit điều khiển tốc độ máy bơm mini so sánh với biến đếm TCNT1
  Dùng thanh ghi OCR1B 16 bit điều khiển tốc độ động cơ so sánh với biến đếm TCNT1
  Điểm cao nhất ICR1 = 15999

## Slide 24
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
Module đo tốc độ quay thực của động cơ bằng ENCODER
  Lý thuyết:
  Động cơ quay => Encoder xung tín hiệu
  Trong đó:
  - n_s: số xung tín hiệu trong T_s
  N_e: resolution của encoder
  Đơn vị: vòng/s, vòng/phút (rpm)

## Slide 25
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
Module đo tốc độ quay thực của động cơ bằng ENCODER
  Triển khai với Atmega16
  - Sử dụng Ngắt ngoài INT0
  => đếm số xung n_s
  - Sử dụng Timer0
  => định thời T_s
Atmel studio

## Slide 26
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG – XUNG PWM

## Slide 27
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG – MẠCH

## Slide 28
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG - PCB

## Slide 29
THANK YOU !